ΑΜΑΞΩΜΑ Κατασκευή Αυτοφερόμενο από ανθρακονήματα με ενσωματωμένο κλωβό ασφαλείας από ατσάλι και αλουμινένια υποπλαίσια Διάταξη Κινητήρας στο κέντρο, κίνηση στους πίσω τροχούς με ενεργή αεροδυναμική και ανάρτηση Μονάδα συναρμολόγησης Markham - Οντάριο, Καναδάς ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 3.5 EcoBoost V6 με 2 turbo Κατασκευή Αλουμινένιο μπλοκ και κυλινδροκεφαλές Αυλός εισαγωγής Από χυτό αλουμίνιο Εξαγωγή Από χυτό, ανοξείδωτο ατσάλι Κυλινδροκεφαλή 2 εκκεντροφόροι επικεφαλής, 4 βαλβίδες ανά κύλινδρο, Διπλός, ανεξάρτητος για κάθε εκκεντροφόρο, μεταβλητός χρονισμός βαλβίδων, κοκοράκια με ολισθητήρες χαμηλής τριβής Διάμετρος βαλβίδων/βύθισμα Εισαγωγής: 37,4 mm / 9,96 mm Εξαγωγής: 31,6 mm / 11,0 mm Έμβολα Από χυτό αλουμίνιο Διωστήρες Από σφυρήλατο ατσάλι Ανάφλεξη Σπινθηριστές με ενσωματωμένο πηνίο (Coil-on-plug) Διάμετρος x Διαδρομή 92,51 mm x 86,7 mm Χωρητικότητα 3.497 cc Σχέση συμπίεσης 9,0:1 Μονάδα ελέγχου Ford PCM Μέγιστη Ισχύς (SAE) 647 hp @ 6250 RPM (τιμές ΗΠΑ, εν αναμονή πιστοποίησης τιμών Ευρώπης) Μέγιστη Ροπή (SAE) 745 Nm (550 lb-ft) @ 5900 RPM (τιμές ΗΠΑ, εν αναμονή πιστοποίησης τιμών Ευρώπης) Ενδεδειγμένο καύσιμο Βενζίνη 98 RON Χωρητικότητα ρεζερβουάρ 57,5 l Τροφοδοσία καυσίμου Σειριακός, ηλεκτρονικά ελεγχόμενος άμεσος και έμμεσος ψεκασμός Χωρητικότητα λιπαντικού 14,5 l Λίπανση Εξωτερική αντλία λαδιού 4 σταδίων, ξηρό κάρτερ Κατανάλωση κατ’ εκτίμηση EPA Οι Ευρωπαϊκές τιμές δεν έχουν καθοριστεί ΜΕΤΑΔΟΣΗ Διάταξη Κίνηση στους πίσω τροχούς, ελεγχόμενο (μπλοκέ) διαφορικό LSD Κιβώτιο: Getrag 7DCL750: 7-τάχυτο διπλού συμπλέκτη, τοποθετημένο στον πίσω άξονα Σχέσεις μετάδοσης 1η 3,397 2η 2,186 3η 1,626 4η 1,285 5η 1,029 6η 0,839 7η 0,634 Τελική σχέση 3,667 ΑΝΑΡΤΗΣΗ Εμπρός Διπλά, ασύμμετρα ψαλίδια, ράβδος στρέψης με διάταξη pushrod/ ελικοειδή ελατήρια και ηλεκτρονικά ελεγχόμενα/ρυθμιζόμενα αμορτισέρ DSSV®, ύψος και προφόρτιση ελατηρίου δύο σταδίων με επιπρόσθετη επιλογή ανύψωσης της ανάρτησης Πίσω Διπλά, ασύμμετρα ψαλίδια, ράβδος στρέψης με διάταξη pushrod / ελικοειδή ελατήρια και ηλεκτρονικά ελεγχόμενα/ρυθμιζόμενα αμορτισέρ DSSV®, ύψος και προ-φόρτιση ελατηρίου δύο σταδίων ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Τύπος Κρεμαγιέρα με υδραυλική υποβοήθηση Σχέση 14,8:1 Κύκλος στροφής 12,2 m ΦΡΕΝΑ Τύπος Carbon κεραμικοί δίσκοι εμπρός – πίσω με 4-κάναλο ABS 4 αισθητήρων και ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου πρόσφυσης AdvanceTrac® Εμπρός Πλευστοί, αεριζόμενoι, διάτρητοι δίσκοι 394 mm x 36 mm, 6-πίστονες, μονοκόμματες δαγκάνες αλουμινίου Brembo Πίσω Aεριζόμενoι, διάτρητοι δίσκοι 360 mm x 32 mm, 4-πίστονες, μονοκόμματες δαγκάνες αλουμινίου Brembo, ηλεκτρονικά ελεγχόμενη δαγκάνα χειρόφρενου Brembo ΖΑΝΤΕΣ & ΕΛΑΣΤΙΚΑ Στάνταρ (Ε) Σφυρήλατες ζάντες ελαφρού κράματος 20” x 8.5” με ελαστικά 245/35 R20 Michelin Pilot Sport Cup 2 Στάνταρ (Π) Σφυρήλατες ζάντες ελαφρού κράματος 20” x 11.5” με ελαστικά 325/30 R20 Michelin Pilot Sport Cup 2 Έξτρα (Ε) Ζάντες από ανθρακονήματα 20” x 8.5” με ελαστικά 245/35 R20 Michelin Pilot Sport Cup 2 Έξτρα (Π) Ζάντες από ανθρακονήματα 20” x 11.5” με ελαστικά 325/30 R20 Michelin Pilot Sport Cup 2 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ Μεταξόνιο 2.710 mm Μήκος 4.779 mm Πλάτος 2.003 mm (αμάξωμα) / 2.238 mm (με εξωτερικούς καθρέπτες) / 2.114 mm (με διπλωμένους καθρέπτες) Ύψος 1.109 mm (θέση ανάρτησης normal); 1,063 mm (θέση ανάρτησης low) Μετατρόχια: εμπρός / πίσω 1.694 mm /1.662 mm Ύψος από έδαφος 120 mm (θέση ανάρτησης normal) 70 mm (θέση ανάρτησης low) Γωνία προσβολής 9,5 μοίρες (νορμάλ θέση) 13,0 μοίρες (ανυψωμένη ανάρτηση εμπρός) Αεροδυναμικός συντελεστής 0,388 (πρόγραμμα V-Max) Μετωπική επιφάνεια 1,779 m2 CdA 0,690 m2 ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ Θέσεις 2 Διαθέσιμο ύψος 908 mm Μέγιστος διαθέσιμος χώρος για τα πόδια 1.122 mm Διαθέσιμο πλάτος εμπρός 1.238 mm Διαθέσιμο πλάτος (επίπεδο γλουτών) 1.145 mm ΑΠΟΒΑΡΟ Coupé 1.385 kg ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΕΣ Χώρος επιβατών 1.226 l Χώρος αποσκευών 11,3 l ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ Τελική ταχύτητα 347 km/h